| 中医院护理车等采购清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 款式要求 | 单位 | 预算数量 | 规格及材质要求 | 备注 |
| 1 | 转运车 |  | 辆 | 3 | 一、规格:2000*650*800mm，车面尺寸1940*580mm 二、材料 1、车架材质及厚度 全部采用优质不锈钢管材，规格Φ32*1.2mm； 2、车面为海绵人革面，人革面颜色为淡蓝色； 3、4只Φ125脚轮，采用聚胺脂静音万向轮,双轴承设计,使用灵活无噪音； 4、护栏：Φ25*1.5不锈钢圆管制作。 二、配置 1、护栏：护栏自车面向上高200mm,隐藏式设计； 2、车架两侧配备点滴插孔,带不锈钢输液架； 3、车架下方配备不锈钢放物篓。 |  |
| 2 | 晨间护理车 |  | 辆 | 3 | 尺寸：1020*520*950mm； 2、车体采用优质SUS304不锈钢，四周配有防撞角护套，配有φ100聚胺酯双轴承静音脚轮、对角刹车。 3、欧式款，一侧三个台面，带护栏，第一层台面下有一抽；另一侧不锈钢架，配防水式污物带。 4、抽屉上配拉手 |  |
| 3 | 轮椅 |  | 辆 | 2 | 1、尺寸：900×630×890mm，折叠尺寸：900×300×890mm 2、全车采用22mm管径铝合金，强度加倍，安全加倍； 3、坐宽≥440mm，坐深≥400mm，不增加重量的同时保证轮椅的最大宽度和深度，提供乘坐者最佳舒适性，令其它同类品种望尘莫及； 4、双层可拆洗座背垫，高度通气，高度舒适，极尽时尚； 5、配备高通气特殊分压构造的坐垫，长坐不累； 6、加宽型超弹性扶手，起、坐更舒适，更方便。 |  |
| 4 | 口服药车 |  | 辆 | 2 | 1.尺寸：650×450×930(mm) 2.规格：喷涂、三抽、配一只收纳箱 3.材质：优质不锈钢+轻型合金铝材料 4.主材规格：板材厚度≥1.0mm 5.表面静电喷涂，颜色于与病房环境和谐一致 6.万向轮：φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发 7.抽屉导轨为优质静音伸缩导轨 8.车体四周安装有强力塑胶防撞圈（条） 9.车体左侧：上不锈钢推手；中不锈钢小斜口挂篮，洗手液挂篮； 10.车体右侧：下塑料污物桶 |  |
| 5 | 仪器车 |  | 辆 | 4 | 1.尺寸：510×400×900(mm) 2.规格：喷涂、单抽 3.材质：优质不锈钢+轻型合金铝材料 4.主材规格：板材厚度≥1.0mm 5.表面静电喷涂，颜色于与病房环境和谐一致 6.万向轮：φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发 7.抽屉导轨为优质静音伸缩导轨 |  |
| 6 | 输液治疗车 |  | 辆 | 8 | 1 尺寸：460×460×950(mm) 2 规格：喷涂、倾斜式三层、单抽、四桶、不锈钢洗手液挂篮 3 材质：优质SUS304不锈钢+轻型合金材料组合 4 主材规格：板材厚度≥1.0mm，主管材：φ25×1.0mm 5 表面静电喷涂，颜色与病房和谐一致 6 万向轮：φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，全ABS外罩，防卷发 7 抽屉导轨为优质静音伸缩导轨 |  |
| 7 | 多功能治疗车 |  | 辆 | 4 | 1.尺寸：700×450×975(mm) 2.规格：喷涂、双抽拉门、三抽、一个放物隔层、车上面配一排麻醉翻斗，一排挂物圆按钮； 3.材质：优质不锈钢+轻型合金铝材料 4.主材规格：板材厚度≥1.0mm 5.表面静电喷涂，颜色于与病房环境和谐一致 6.万向轮：φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发 7.抽屉导轨为优质静音伸缩导轨 8.车体四周安装有强力塑胶防撞圈（条） 9.车体左侧：不锈钢小斜口挂篮； 10.车体右侧：两个带盖方形污物桶 |  |
| 8 | 换药车 |  | 辆 | 4 | 1 尺寸：700×450×900(mm) 2 规格：喷涂、双层、双抽、双桶 3 材质：优质SUS304不锈钢+轻型合金材料组合 4 主材规格：板材厚度≥1.0mm，主管材：φ25×1.0mm 5 表面静电喷涂，颜色与病房和谐一致 6 万向轮：φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，全ABS外罩，防卷发 7 抽屉导轨为优质静音伸缩导轨 |  |
| 9 | 药品抢救车 |  | 辆 | 3 | 1.尺寸：700×450×975(mm) 2.规格：喷涂、双抽拉门、双抽、双开门、配一只塑料桶 3.材质：优质不锈钢+轻型合金铝材料 4.主材规格：板材厚度≥1.0mm 5.表面静电喷涂，颜色于与病房环境和谐一致 6.万向轮：φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发 7.抽屉导轨为优质静音伸缩导轨 8.车体四周安装有强力塑胶防撞圈（条） 9.车体左侧：上不锈钢推手；中不锈钢小斜口挂篮，洗手液挂篮；下塑料污物桶； 10.车体右侧：上不锈钢大斜口挂篮；下带盖方形污物桶 11.车体后侧：配CPR抢救板一块，电源拖线板 |  |