中医院生物信息红外肝病治疗仪

技 术 参 数要求

| 1 | 生物信息红外肝病治疗仪由控制面板、调节轮、机柜、量子（红外红光）发生器（简称光能发生器）及外罩、防爆罩、显示屏、生物信息脉搏传感器组成。 |
| --- | --- |
| ★2 | 制造商通过ISO13485医疗器械质量管理认证。 |
| 3 | 制造商通过ISO9001质量管理体系认证. |
| 4 | 生物信息脉搏传感器的频率响应范围：50次/分～120次/分，误差范围：5%。 |
| 5 | 灵敏度：1%(用Fluk血氧饱和度模拟测试)。 |
| ★6 | 光能发生器的红光波长范围不窄于760nm～640nm,红外光波长范围0.76µm～1.5µm。 |
| ★7 | 光能发生器工作频率与心率同步：相位差＜5°。 |
| 8 | 光能发生器半功率要求:≥75W；额定全功率: ≥150W。 |
| 9 | 功能：有全调制全功率、全调制半功率、半调制全功率、半调制半功率 |
| 10 | 时间设定范围:5min～90min可调或优于此范围。 |
| 11 | 光能发生器辐射强度(照射距离20cm): ≥0.07(W/cm2)。 |
| 12 | 抗干扰度：脉搏传感器在离红外发射装置5cm处可正常同步工作。 |
| 13 | 工作制:连续运行。 |
| 14 | 每天累计工作时间：无限制。 |
| 15 | 电源电压要求：～ 220V；电源频率：50Hz。 |
| 16 | 防电击类型:I类B型应用部分 |
| 17 | 机械稳定度:≤10º时不失衡。 |
| 18 | 产品纳入国家中医药管理局中医诊疗设备评估选型推荐品目。 |
| 19 | 整机质保要求3年。 |